## Slide 1: Задачи и технологии микрофлуидики
ТЕМА 3.1.3 - ПРОДОЛЖЕНИЕ

## Slide 2: Поток газа через короткие каналы и фильтры

## Slide 3: Поток газа через короткие каналы и фильтры
Сплошной и скользящий режимы течения
Уравнения Навье-Стокса
Граничные условия скольжения
Скользящие, переходные и свободномолекулярные
прямое моделирование методом Монте-Карло

## Slide 4: Микрофильтры
Определение воздушно-биологических/химических исследований
Приложения для мониторинга окружающей среды
Микрофорсунки
Микрофильтры
Упорные генераторы для космических спутников.

## Slide 5: Детали модели
 | Размеры (микрон) |  | 
Lref | л | час | т
6 микрон | 6 | 3,6 | 2,4
4 микрона | 4 | 2,4 | 1,6
2 микрона | 2 | 1,2 | 0,8
1 микрон | 1 | 0,6 | 0,4
Коэффициент открытия

## Slide 6: Сетка
Общий домен
Сетка увеличена в области черного цвета
• Больше концентрации в местах, где ожидаются градиенты
• Домены Inlet и Outlet были расширены, чтобы избежать граничных эффектов ввода-вывода.

## Slide 7: Спектральная дискретизация элементов
Элементарные границы
Разбиение 4-го порядка
Разбиение 6-го порядка
Разбиение 8-го порядка
Разбиение основано на точках коллокации Гаусса-Лобатто-Лежандра

## Slide 8: Параметрическое исследование
Эффект
Разрежение
Сжимаемость
Число Рейнольдса
Местная температура
Местная скорость
Местная плотность
Интегральные значения, такие как;
  Массовый расход
  Сила сопротивления
  Глобальная теплопередача
  Вязкостное нагревание

## Slide 9: Скольжение
L уменьшается
Скорость на входе
увеличена
Изменение скорости потока вдоль X-X в середине завала
Конечная скорость скольжения на стенке из-за разрежения
Максимальная скорость возникает в среднем сечении, которое увеличивается в результате разрежения.

## Slide 10: Эффект разрежения
Потоки с высокими числами Кнудсена имеют большую скорость проскальзывания на стенке, а профили скорости потока более плоские.
Поток недостаточно развит

## Slide 11: Влияние разрежения на трение скольжения
Снижение касательных напряжений в результате разрыва

## Slide 12: Влияние разрежения на распределение давления
Уменьшенная разница давлений между верхней и нижней поверхностями

## Slide 13: Эффект разрежения
Падение давления в скользящих потоках меньше, чем в соответствующих случаях без проскальзывания

## Slide 14: Эффект сжимаемости
Максимальная скорость приходится на середину канала и практически совпадает с Ма.
Температура резко падает в середине канала для случаев с большим числом Маха

## Slide 15: Эффект сжимаемости
Большие вариации плотности для случаев с большим числом Маха

## Slide 16: Сила сопротивления
Уменьшение лобового сопротивления за счет разрежения
Сопротивление тела Увеличивается с увеличением числа Рейнольдса
Вязкие силы составляют примерно 1/2 по величине по сравнению с силами давления и, следовательно, играют ключевую роль при проектировании

## Slide 17: Вязкостное нагревание
Вязкий нагрев увеличивается с увеличением числа Рейнольдса

## Slide 18: Законы масштабирования для микрофильтров
Yang et al., 1999
Yang et al., 2001
Mott at al., 2001
Ahmed & Beskok, 2002

## Slide 19: Итог
Проскальзывание скорости и скачок температуры увеличиваются с числом Книдсена.
Снижение сопротивления, из-за разрежения
Вязкостное сопротивление может достигать 50% от сопротивления давлению. Не забывайте , что это важный фактор, который следует учитывать при проектировании.
Большое изменение плотности по всей геометрии связано С СЖИМАЕМОСТЬЮ .
Вязкое нагревание приводит к значительному нагреванию —> теплопередаче

## Slide 20: Внешние потоки

## Slide 21: Внешние потоки
Поток обтекающий цилиндр
Скорость скольжения
Напряжение сдвига

## Slide 22: Поток обтекающий цилиндр
Вязкое нормальное напряжение
В поверхностях скольжения вязкие нормальные напряжения достигают конечных значений и возрастают пропорционально числу Кнудсена.
Суммарные нормальные напряжения (вязкие нормальные напряжения и давления) не исчезают при увеличении эффектов разрежения

## Slide 23: Обтекание сферы
Emerson & Barber, 2002
Сопротивление трения слоев
Сила сопротивления из-за вязкого нормального напряжения
Давление или сопротивление формы

## Slide 24: Сфера в трубе
Поток Стокса, сфера, движущаяся в трубе со скоростью U (Haberman & Sayre, 1958)
Течение Стокса, Неподвижная сфера в трубе с максимальной скоростью потока U

## Slide 25: Сфера в трубе
H/D=2
H/D=5
H/D=40
Haberman & Sayre Kn=0
Численные прогнозы Kn=0
Численные прогнозы Kn=0.1
Изменение нормированного полного сопротивления в зависимости от Kn
Изменение нормированного полного сопротивления в зависимости от блокировки при Kn=0,1
Метод Монте-Карло:

## Slide 26: потоки жидкости
EDL

## Slide 27: Потоки жидкости
Электрокинетический транспорт
  электрический двойной слой (EDL - Electric Double Layer)
  электроосмос
  электрофорез
Диэлектрофорез (переменный ток)
Изоэлектрическое фокусирование — это миграция заряженных частиц под действием градиентов pH в место в буфере, где они имеют нулевой суммарный заряд.
Диктофорекс — это движение поляризующихся частиц, взвешенных в электролите и находящихся в пространственно-неоднородном электрическом поле. Движение частицы создается дипольными моментами, индуцированными частицей и взвешенной жидкостью.

## Slide 28: Типичные параметры электрокинетических явлений
Параметр | Интервал
Типичная толщина канала , мкм | 0,01~300
Концентрация электролита , мМоль | 10~0,001
Длина Дебая , нм | 1~100
Зета потенциал ,мВ | ±1 ~ ±100
Электрическое поле , В/мм | 1 ~ 100
Электроосмотическая скорость ,мм/с | < 2
Число Рейнольдса Re, | 10-4~ 1
Параметр | Интервал
 | 0,01~300
 | 10~0,001
 | 1~100
 | ±1 ~ ±100
 | 1 ~ 100
 | < 2
Число Рейнольдса Re, | 10-4~ 1

## Slide 29: Диффузия
Плоскость сдвига
Жидкость
Коионы
Противоион - это ион, который сопровождает ионные частицы, чтобы поддерживать электрическую нейтральность
Диффузный слой
Компактный слой (неподвижные ионы)
Твердая поверхность
(мобильные ионы)

## Slide 30: Диффузия
Плоскость сдвига
Потенциал (измеримый)
Компактный слой
Диффузный слой

## Slide 31: Концепция двойного электрического слоя
Уравнение Пуассона-Больцмана
распределение Больцмана
, моль | , нм
1e-2 | 3
1e-5 | 100
1e-6 | 300
1e-2 | 3
1e-5 | 100
1e-6 | 300
на поверхности - отрицательный
в жидкости - положительный
Донорский слой
Плоскость сдвига
Диффузный слой

## Slide 32: Концепция двойного электрического слоя
диэлектрическая проницаемость
диэлектрическая проницаемость растворителя
Допущение: симметричный электролит равной валентности
Длина Дебая (): расстояние от стены, на котором электрокинетическая потенциальная энергия равна тепловой энергии.
Распределение ионов за счет EDL можно охарактеризовать с помощью электрокинетического (электрического) потенциала .
Распределение ионов в диффузном слое приводит к суммарному электрическому заряду, который может быть связан с электрокинетическим потенциалом

## Slide 33: Несжимаемый поток с электрокинетическими силами
непрерывность
электро-кинетические силы в жидкости
Не учитывается в несжимаемой жидкости
Изменения диэлектрической проницаемости в зависимости от плотности на границе раздела газ/жидкость также важны для газовых потоков.

## Slide 34: Уравнение сохранения видов
для i-го вида
Направление электрического поля
диффузия
конвекция за счет объемного потока жидкости
транспорт за счет электро-кинетической мобильности
бесконечно тонкий EDL
электрофоретическая подвижность сферических коллоидных частиц

## Slide 35: Мобильность

## Slide 36: Уравнения и переменные
- диэлектрическая константа
- заряд электрона
- постоянная Больцмана
- концентрация ионов
- валентность
- параметр ионной энергии
- параметр Дебая – Хюккеля
- длина Дебая
- плотность электрического заряда
- потенциал электрического поля
- электроосмотический потенциал
- дзета потенциал

## Slide 37: Дзета-потенциал границы раздела поверхность-жидкость
Поверхность: Гётит
Поверхность: Стекловидный кремнезем

## Slide 38: потоки жидкости
Электроосмотический потенциал

## Slide 39: Анализ 1-D уравнения Пуассона-Больцмана
Одномерное уравнение Пуассона-Больцмана
Производная электроосмотического потенциала
Распределение потенциала по каналу
расстояние от стенки

## Slide 40: Распределение потенциала по каналу
Это мера толщины EDL относительно высоты канала.

## Slide 41: Пристеночное распределение потенциала

## Slide 42: Новые концепции электроосмотических течений по аналогии с теорией пограничного слоя
Эффективная толщина EDL Толщина завихрения EDL

## Slide 43: Несжимаемый поток с электрокинетическими силами
- непрерывность
- Навье-Стокса
- электро-кинетическая сила
- уравнение Пуассона-Больцмана
- внешнее электрическое поле

## Slide 44: Чистый электроосмотический поток в канале
Электрическое поле
-скорость Гельмгольца-Смолучовски

## Slide 45: Распределение рядом со стенкой
Масштабированией внутреннего слоя распределения потенциала не зависит от при .
Толщина смещения EDL
d выражает дефект объемного расхода из-за распределения скорости в пределах ДЭС.

## Slide 46: Смешанный электроосмотический канал / канал, управляемый давлением

## Slide 47: Смешанный канал
• Электроосмотический способ присутствует в средней части канала.
• Различные условия на входе (расход) задаются для получения смешанного потока, управляемого циркуляцией воздуха и давлением.
• Моделирование для
• EDL разрешается

## Slide 48: Смешанный канал
,при отсутствии градиента давления
, где
и
и
Нулевой градиент давления

## Slide 49: Смешанный канал
Нулевой градиент давления

## Slide 50: Смешанный канал
Смешанный электроосмотический / управляемый давлением
Толщина смещения
Объемный расход на ширину канала
Напряжение сдвига стенки

## Slide 51: Смешанное электроосмотическое/управляемое давлением распределение давления и скорости в канале

## Slide 52: Смешанное электроосмотическое/управляемое давлением распределение давления и скорости в канале
Нарастание давления вдоль микроканала для нулевого полезного расхода и соответствующее распределение скорости по каналу

## Slide 53: Чистый электроосмотический поток
Поле скоростей
Электрическое поле

## Slide 54: Электроосмотическое управление потоком в поперечном канале
Электрическое поле
Поле скоростей

## Slide 55: Скалярное транспортное управление со смешанным электроосмотическим потоком/потоком, управляемым давлением
Обратите внимание, что расход на входе в каналах A и B фиксирован и равен
Клапаны и насосы без движущихся компонентов.
Вариации соотношения вертикального и горизонтального электрического поля изменяют расход в каналах D и C линейно.
Следовательно, количество красной жидкости в канале С можно контролировать!

## Slide 56: Электроосмотическое течение в желобчатом канале
Численные результаты
результаты

## Slide 57: Сравнение численных результатов с μ-PIV в желобчатых каналах

## Slide 58: Электроосмотический поток: экспериментальные результаты в сложных геометрических формах
Скоростные туры в массиве постов под углом 45° к приложенному электрическому полю 2В/мм
Напряженные контуры скорости. Приложенное электрическое поле 1 В/мм слева направо

## Slide 59: электроосмос в переменном токе
Манипуляции с частицами и разделение
Перекачка жидкости
Смешивание жидкости
Низкое напряжение (< 10 В)
Частота переменного тока: 10 Гц~100 кГц
Скорость потока ~1~10 мм3/с
Направление потока не меняется при изменении полярности электрода!

## Slide 60: Периодические во времени электроосмотические потоки
Если пренебречь входными и выходными эффектами канала, течение полностью развито.
- скорость Гельмгольца-Смолучовски
Число Стокса =

## Slide 61: Аналитическое решение периодического во времени электроосмотического потока
Методом разделения переменных:

## Slide 62: Профиль скоростей
Глубина проникновения:
Безвихревые течения для
Поскольку электроосмотические силы локализованы в пределах EDL, динамика движения жидкости в объеме определяется нестационарным диффузионным процессом.

## Slide 63: Распределение скоростей как функция времени
Глубина проникновения:

## Slide 64: Вторая проблема Стокса
Решение обоих уравнений одинаково для

## Slide 65: Пристеночные профили скоростей: сравнение с ограниченными слоями Стокса

## Slide 66: Условие согласования потоков
Аналог условия проскальзывания в динамике разреженного газа.

## Slide 67: Смешивание, вызванное электрокинетической нестабильностью.
Экспериментальные данные
Компьютерное моделирование
Градиенты проводимости
Два 10 мМоль буферного раствора HEPES.
Донная жидкость имеет электропроводность 5 мкСм/см. (Сименс: 1 См = 1 / Ом)
Верхняя жидкость содержит хлорид калия, электропроводность 50 мкСм/см.